РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LED PAR 64-8W/45

### ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны! Не трогайте оголенные электрические провода под напряжением, чтобы избежать удара током!

Не допускайте контакта прибора с водой или влагой!

Отсоедините устройство от сети питания, прежде чем открыть корпус!

В целях безопасности, пожалуйста, полностью прочтите данное руководство перед первым включением прибора.

Характеристики:

4 режима работы: DMX-512, автоматический, master/slave и звуковая анимация

Соединение DMX-512 / соединение между приборами

Подключение через разъемы XLR:

Если вы используете контроллер с таким же типом разъемов XLR, вы можете подключить выход DMX контроллера напрямую к входу DMX первого прибора. Если вы хотите подключить контроллер с другим типом разъемов XLR, вам нужно использовать специальные переходники.

Подключение светильников в цепь DMX:

Подсоедините выход DMX первого устройства к входу DMX следующего. Всегда подключайте выход одного прибора к входу следующего, пока не подключите все в одну цепь.

Внимание:  к кабелю DMX последнего устройства в цепи должен быть подсоединен терминатор. Припаяйте 120 Ом резистор между сигналами (-) и (+) в 3-pin штекере и воткните его в выход последнего устройства

Подключение к сети питания:

Подсоедините светильник к сети питания с помощью кабеля, прилагаемого в комплекте.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Протокол DMX 512

Назначение адресов

Светодиодный дисплей на задней панели позволяет присваивать прибору DMX адрес, который определяется как первый канал, с которого он будет отвечать на команды контроллера. Например, если Вы настроите адрес на 7 канал, прибор будет использовать для управления каналы с 7 по 14. Пожалуйста, убедитесь, что каналы не накладываются друг на друга для того, чтобы приборы управлялись корректно и независимо друг от друга в цепи DMX. Если два, три и более прибора настроены на один канал, они будут работать синхронно. По протоколу DMX можно настроить каналы в диапазоне с 1 по 512. После того как вы подключите устройство к сети, оно запустится.  После окончания перезагрузки прибора, на дисплее загорится d-OO1. После этого, нужно назначить желаемый адрес DMX путем нажатия кнопок UP (вверх) или DOWN (вниз).

Управление по DMX:

После того как вы адресовали все приборы, вы можете приступить к их управлению через контроллер DMX. После включения устройство автоматически определит, получен сигнал DMX или нет.

9 каналов DMX:

##### Канал 1: 	диммер, регулирующий яркость красного цвета

##### Канал 2: 	диммер, регулирующий яркость зеленого цвета

##### Канал 3: 	диммер, регулирующий яркость синего цвета

##### Канал 4: 	диммер, регулирующий яркость белого цвета

Канал 5: 	основной диммер (мастер), регулирующий общую яркость

##### Канал 6: 	строб, от медленного до быстрого

Канал 7:		диммер, цвет макро

0-30  		включение диммера на каналах с 1 по 4

31-255    	цвет макро, можно настроить яркость основным диммером на 5 канале

##### Канал 8:	диммер, увеличение яркости, уменьшение яркости, цвета следуют один за другим

  - вкл. диммер на канале с 1 по 4

##### 86-169      	увеличение яркости, затем уменьшение яркости, скорость регулируется 9 каналом

##### 170-255     	цвета меняются один за другим, скорость регулируется 9 каналом

##### Канал 9: 	регулировка скорости работы

Регулировка скорости включается, когда установки 8 канала попадают в интервал с 86 по 169 или со 170 по 255.

### Звуковая анимация

##### Нажмите кнопку MODE и удерживайте, пока на экране не загорится BEAE. Чтобы установить режим звуковой анимации, нажмите на кнопку ENTER, после этого прибор начнет работать в ритме музыки.

### Автоматический режим

##### Нажмите кнопку MODE, с помощью кнопки ENTER можно выбрать одну из следующих функций:

AUTO: проигрывание заданных шоу-программ;

##### CF00: увеличение яркости, затем уменьшение яркости; скорость увеличения и уменьшения яркости можно регулировать нажатием кнопок UP и DOWN: 00- самая медленная, 99- самая быстрая.

##### CCO8: смена цвета, скорость смены цвета регулируется кнопками UP и DOWN: 00 самая медленная, 99- самая быстрая.

##### CS99: выбор цвета, выбор цвета регулируется кнопками UP и DOWN от 00 до 99.

R000: нажмите и удерживайте кнопку MODE пять секунд, пока на дисплее не загорится R000, яркость красного цвета регулируется кнопками UP и DOWN;

G000: нажмите и удерживайте кнопку MODE пять секунд, пока на дисплее не загорится G000, яркость зеленого цвета регулируется кнопками UP и DOWN;

B000: нажмите и удерживайте кнопку MODE пять секунд, пока на дисплее не загорится B000, яркость синего цвета регулируется кнопками UP и DOWN.

W000: нажмите и удерживайте кнопку MODE пять секунд, пока на дисплее не загорится W000, яркость белого цвета регулируется кнопками UP и DOWN.

4. Синхронизация и режим master /slave

Возьмите один прибор и настройте его на режим звуковой анимации или авто по указанной выше схеме, затем возьмите остальные приборы и нажмите на кнопку MODE, пока на дисплее не отобразится SUB, подтвердите нажатием на клавишу ENTER, затем подключите остальные приборы к первому DMX-кабелями, отсоедините их от DMX контроллера. После этого приборы начнут работать синхронно, прибор, работающий в режиме авто /звуковой анимации при этом будет выступать в качестве ведущего, остальные - в качестве ведомых приборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 240В 50Гц

Потребляемая мощность: 140Вт

Количество DMX-каналов: 9

Соединение DMX-512: 3-контактный XLR

Светодиоды: 16х8Вт «4 в 1» (мультичип RGBW)

Угол раскрытия луча: 45°

Габариты: 340x270x240 мм

Вес: 5 кг

Внимание: любая информация может быть изменена без предварительного предупреждения.