SIRIUS РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Внимательно изучите перед применением

Оглавление

1. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

3. УСТАНОВКА ПРИБОРА	7

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ	11

5. КОНФИГУРАЦИЯ DMX512	13

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТРОЛЛЕРУ DMX512	14

7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15

8. ЧИСТКА ПРИБОРА	16

LEMON SIRIUS

## 1. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Сохраняйте данное руководство по эксплуатации для будущих обращений. При перепродаже устройства другому пользователю, передайте ему также данное руководство.

- При получении прибора, аккуратно раскройте картонную упаковку, проверьте содержимое и убедитесь, что все содержимое на месте и получено  в надлежащем состоянии.  Если какие-либо части оборудования отсутствуют или упаковка повреждена, немедленно свяжитесь с продавцом. Сохраните коробку и весь упаковочный материал для проведения осмотра. Если прибор  подлежит возврату производителю, необходимо производить возврат в заводской упаковке.

- Во избежание поражения эл. током, необходимо заземлить желтый/зеленый провод.

- Перед проведением ремонта и техобслуживания прибора, отключите его от сети питания.

- Максимальная температура рабочей среды прибора: 40℃. Не включайте прибор в помещениях с температурой, превышающей максимальную.

- В случае возникновения серьезной проблемы в эксплуатации, выключите прибор незамедлительно. Не пытайтесь наладить прибор самостоятельно. Ремонтные работы, проводимые неквалифицированным персоналом, могут привести к порче прибора. Свяжитесь с ближайшим сервисным центром. При ремонте должны использоваться только запчасти, аналогичные оригинальным.

- Не подключайте прибор к диммерному блоку.

- Во избежание поражения эл. током, не трогайте провода при эксплуатации прибора.

- Во избежание возгорания и поражения эл. током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

- Если на корпусе видны следы повреждений, его следует заменить.

- Не смотрите на луч включенного прибора.

- Внутри нет частей, предназначенных для ремонта пользователем. Не открывайте корпус и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении необходимости проведения работ по ремонту и техобслуживанию устройства, свяжитесь с ближайшим дилером.

- В связи с тем, что в приборе используется увеличительная линза, просьба не допускать попадания на линзу прямого солнечного света, т.к. в результате такого попадания прибор может перегреться и выйти из строя.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В приборе SIRIUS применяется 5 кластеров по 64 светодиодов каждый.

- 4 канала управления DMX: Function, Chase, Speed and Strobe

- Три режима работы в режиме DMX, Master/Slave, Sound Active

- Дополнительный контроллер ручного управления световым шоу CA-8 или CA-9 RTX

- Простая навигация по светодиодному табло

- Входное напряжение: 100В~240В

- Частота: 50/60Гц

- Потребляемая мощность: 40Вт

- Светодиоды: Общее кол-во 320 шт,

80 красных, 80 зеленых, 80 синих, 80 белых

- Габариты: 302 x 297 x 324мм

- Масса: 4.5 кг

## 3. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА

### 3.1 Панель управления

1 Дисплей: Отображение меню и выбранных функций

Индикаторы:

| 2 DMX | Вкл. | Присутствует сигнал DMX |
| --- | --- | --- |
| 3 MASTER | Вкл. | Режим Master |
| 4 SLAVE | Вкл. | Режим Slave |
| 5 SOUND | Мигает | Звуковая анимация |

Кнопки:

| 6 MENU | Выбор функций программирования |
| --- | --- |
| 7 DOWN | Прокручивание выбранных функций назад |
| 8 UP | Прокручивание выбранных функций вперед |
| 9 ENTER | Подтверждение выбранных функций |

10 Только для дистанционного управления: Подсоединение к разъему 1/4 " для подключения микрофона при управлении устройством в режиме: Ожидание, Функция, Режим.

11 Выход DMX: Для соединения в цепь DMX512 со следующим прибором, используется 3-контактный разъем XLR.

12 Вход DMX: Для входа DMX сигнала, используется кабель с 3/5 контактным разъемом XLR

13 Выход сети питания: через данный выход осуществляется снабжение электропитанием следующего прибора в цепи.

14 Входное гнездо сети питания: Подключение к источнику питания.

### 3.2 Основные функции

Для выбора функции, нажмите и удерживайте кнопку MENU, пока она не отобразится на дисплее. Выберите функцию, нажмите на кнопку ENTER, дисплей замигает. Для изменения режима, используйте кнопки DOWN и UP. После выбора требуемого режима, нажмите на кнопку ENTER, чтобы установить его, иначе через 10 секунд произойдет возврат в главное меню. Для возврата в главное меню, нажмите на кнопку MENU. Ниже указаны основные функции:

Настройка адреса DMX 512

Нажмите и удерживайте кнопку MENU, пока на табло не отобразится . Нажмите кнопку ENTER, и дисплей замигает. Выбор адреса DMX 512 осуществляется нажатием клавиш DOWN и UP. Для присвоения адреса, нажмите на кнопку ENTER. Если не производить никаких действий на протяжении 10 секунд, система автоматически покинет режим меню. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Режим Slave

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится  . Нажав на ENTER, выберите режим  (master) или  (slave 1) или  (Slave 2) нажатием на кнопки DOWN и UP. Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Если не производить никаких действий на протяжении 10 секунд, система автоматически покинет режим меню.  Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Режим Show

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится  . Нажав на ENTER, выберите режим  (воспроизведение элементов светового шоу в случайной последовательности) или  (шоу 1) или  (шоу2) или … или  (шоу 12) нажатием на кнопки DOWN и UP. Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Если не производить никаких действий на протяжении 10 секунд, система автоматически покинет режим меню.  Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Режим Color

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится   Нажав на ENTER, выберите   (цвет 1) … или   (цвет 15) нажатием на кнопки DOWN и UP. Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Если не производить никаких действий на протяжении 1 минуты, система автоматически покинет режим меню. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Режим звуковой анимации

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится  . Нажав на ENTER, выберите  (вкл. звуковой анимации) или  (выкл. звуковой анимации) нажатием на кнопки DOWN и UP.  Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Если не производить никаких действий на протяжении 1 минуты, система автоматически покинет режим меню. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Звуковая чувствительность

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится . Нажав на ENTER, выберите номер   или  нажатием на кнопки DOWN и UP.  Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Если не производить никаких действий на протяжении 1 минуты, система автоматически покинет режим меню. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Режим Blackout

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится  . Нажав на ENTER, выберите (blackout) или  (нормальный) нажатием на кнопки DOWN и UP. Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Если не производить никаких действий на протяжении 1 минуты, система автоматически покинет режим меню.  Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Светодиодное табло

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится  . Нажмите кнопку ENTER, и дисплей замигает. Выбор  (вкл. дисплея) и (выкл. дисплея) осуществляется нажатием на кнопки DOWN и UP. Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Если не производить никаких действий на протяжении 1 минуты, система автоматически покинет режим меню.  Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Инвертирование дисплея

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на табло не загорится . Выбор  (нормального) или  (инвертированного) режима осуществляется нажатием на кнопки DOWN и UP. Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Режим самотестирования

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не замигает  . Нажмите на кнопку ENTER, чтобы запустить встроенную программу  самотестирования. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Наработка часов прибора

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не замигает  . Нажмите на кнопку ENTER, и на дисплее отобразится наработка часов прибора. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Версия ПО

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится  .  Нажмите на кнопку ENTER, и на дисплее отобразится версия программного обеспечения прибора. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

## 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Управление прибором осуществляется тремя способами:

1. Режим master/slave (встроенная программа)

2. Ручной контроллер

3. DMX контроллер

При смене DMX адреса нет необходимости выключать прибор, т.к. присвоение нового DMX адреса происходит в режиме реального времени. Каждый раз при включении прибора на дисплее будет отображаться “787”. После этого, прибор готов к получению сигнала DMX или работе по встроенным программам.

### 4.1 Режим Master/Slave

При подключении устройств в одну цепь в режиме master/slave, первый прибор управляет остальными приборами, устраивая автоматическое синхронизированное звуковое анимационное шоу. Данный режим применяется, когда требуется показать световое шоу, не требующее предварительной подготовки. На первом приборе необходимо установить режим Master  и выбрать (случайная последовательность),  (шоу 1) или …или  (шоу 12) и скорость воспроизведения. К DMX входу ничего не подключается, индикатор Master должен гореть постоянно, а индикатор Sound загораться в ритме музыки. На остальных приборах необходимо установить режим  (обычный) или  (2 light show). DMX выходы остальных приборов должны подключаться к DMX входам следующих приборов. Их индикаторы Slave должны постоянно гореть.

2-light show

В режиме slave,  означает, что прибор работает аналогично ведущему прибору, а  означает, что прибор работает контрастно по отношению к 1 прибору, даже в том случае, если у Вас всего два прибора в цепи.

4.2. Ручной контроллер (by CA-8)	          Ручной контроллер используется только в режиме master/slave. Подключение контроллера к прибору осуществляется путем подсоединения выхода контроллера к DMX входу первого устройства в цепи. Таким образом, через первый прибор осуществляется контроль над функциями Stand by (режим ожидания), Function

4.3 DMX контроллер

При использовании для управления приборами DMX контроллера, для получения приборами DMX сигнала, необходимо присвоить им DMX адрес.

Нажмите и удерживайте кнопку MENU, пока на дисплее не отобразится . Нажмите на кнопку ENTER, и дисплей замигает. Изменение DMX512 адреса осуществляется нажатием на кнопки DOWN и UP.

Выбрав адрес, нажмите ENTER и удерживайте, пока дисплей не перестанет мигать либо подождите 8 секунд, и адрес присвоится автоматически. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU. Пример присвоения адресов первым 4 приборам приведен на следующей диаграмме.

4 канала:

## 5. КОНФИГУРАЦИЯ DMX512

Для работы в 4-канальном режиме, см. DMX-конфигурацию 1-4 канала, чтобы отстроить все остальные каналы.

## 6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТРОЛЛЕРУ DMX512

Протокол DMX512 широко используется в системах управляемого света. Максимальное количество каналов - 512.

- Соедините приборы в цепь при помощи кабеля с разъемами XLR. Выход первого прибора соединяется с входом последующего прибора. Нельзя использовать разветвительные кабеля. Сигнал DMX 512 передается с очень большой скоростью, использование некачественных или поврежденных кабелей и паяных соединений, а также ржавых соединений может привести к искажению сигнала и прекращению работы системы.

- Вход и выход DMX осуществляется через сквозные разъемы, чтобы обеспечить поддержание контура протокола DMX в режиме Master/Slave при отключении одного из устройств от сети питания.

- На DMX разъеме последнего прибора в цепи необходимо установить терминатор. Припаяйте резистор сопротивлением 120 Ом 1/4Вт между контактом 1 (DMX-) и контактом 3 (DMX+) 3-контактного разъема XLR и вставьте его в гнездо DMX выхода последнего устройства в цепи.

- Каждому световому прибору необходимо присвоить адрес для получения данных с контроллера. Номер адреса представляет собой число в интервале от 0 до 511 (0 и 1 обычно равны 1).

- 3-контактные XLR разъемы используются чаще 5-контактных.

3-контактный разъем XLR: Контакт 1: экран, контакт 2: отрицательный сигнал (-), контакт 3: положительный сигнал (+).

5-контактный разъем XLR: Контакт 1: экран, контакт 2: отрицательный сигнал (-), контакт 3: положительный сигнал (+), контакт 4 и 5: не используются.

## 7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже представлены некоторые часто встречающиеся проблемы, возникающие при эксплуатации, и пути их решения:

- Прибор не работает, свет не горит

- Проверьте подключение к сети и предохранитель.

- Измерьте напряжение сети на шнуре питания.

B. Прибор не реагирует на сигналы DMX контроллера

- Должен гореть DMX индикатор. Если он не горит, проверьте соединения и кабеля DMX.

- Если DMX индикатор горит, а сигнала на канале  нет, проверьте настройки адреса и полярность DMX.

- Если DMX сигнал эпизодически пропадает, проверьте контакты разъемов и выключателей на проблемном устройстве, а также на предыдущем приборе.

- Попробуйте подключиться к другому DMX контроллеру.

- Проверьте расположение DMX кабелей. Если они проложены вблизи высоковольтных кабелей или параллельно им, это может привести к повреждению интерфейсной схемы или появлению помех в ней.

C. Некоторые приборы не реагируют на сигналы пульта дистанционного управления

- Возможно, поврежден кабель DMX. Проверьте LED индикаторы режимов master/ slave.

- Прибору присвоен неправильный адрес DMX. Присвойте правильный адрес.

D. Прибор не реагирует на звук

- Убедитесь, что на прибор не подается DMX сигнал.

- Постучите пальцем по микрофону, чтобы проверить, работает ли он.

E. Один из каналов плохо работает

- Возможно, поврежден шаговый электродвигатель или кабель, идущий на печатную плату.

- Возможно, неисправна интегральная схема привода электродвигателя на печатной плате.

## 8. ЧИСТКА ПРИБОРА

Для оптимизации светоотдачи, необходимо производить периодическую очистку внутренней и внешней оптики. Частота очистки зависит от условий эксплуатации прибора: эксплуатация в задымленных и грязных помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью может вызвать большее загрязнение оптики прибора.

- Производите очистку мягкой тканью, используя обычные чистящие средства для стекла.

- Насухо вытирайте промытые комплектующие.

- Производите очистку внешней оптики по крайней мере раз в 20 дней, внутренней оптики – по крайне мере раз в 30/60 дней.

Инновации, качество, высокие эксплуатационные характеристики

# Text boxes

Пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции по установке, эксплуатации и техобслуживанию прибора.

При источнике питания с напряжением 230 Вт не подключайте более 16 приборов к одному источнику питания, используйте другой источник питания для следующих 16 приборов.

При источнике питания с номинальным напряжением 120 Вт не подключайте более 8  приборов к одному источнику питания, используйте другой источник питания для следующих 16 приборов.

EC – Декларация соответствия

Настоящим заявляем, что наша продукция (световое оборудование) соответствует следующим стандартам и имеет маркировку CE в соответствии с Директивой об электромагнитной совместимости оборудования 89/336/EEC.

EN55014-2: 1997 A1: 2001, EN61000-4-2: 1995; EN61000-4-3: 2002;

EN61000-4-4: 1995; EN61000-4-5: 1995, EN61000-4-6: 1996,

EN61000-4-11: 1994.

и

## Согласованный стандарт

## EN60598-1: 2000+ALL: 2000+A12: 2002

Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов

Раздел 1: Общие требования